## Slide 1: Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
к.э.н. Коробецкая Анастасия Александровна
к.п.н. Чеверева Светлана Александровна
к.э.н. Кожухова Варвара Николаевна
Самарский государственный экономический университет
Кафедра цифровых технологий и решений
Самара 2019

## Slide 2: Введение. Компьютерные сети. Интернет

## Slide 3: Основные понятия
Информационная сеть (вычислительная, компьютерная, коммуникационная сеть, network, КС) – это система распределенных на территории аппаратных, программных и информационных ресурсов, связанных между собой каналами передачи данных.
Самая известная и обширная компьютерная сеть – Интернет.
Сеть (граф, net) – это множество произвольных элементов (узлов, вершин), связанных между собой линиями связи (ребрами, дугами).
Сети могут быть как материальными, так и абстрактными.

## Slide 4: Из кого состоит сеть?
Абонент (=узел, хост, станция) — это устройство, подключенное к сети и активно участвующее в информационном обмене.
Узлами КС могут быть:
компьютеры
сетевые устройства
другие устройства с доступом в сеть
Узел
Клиент
(рабочая станция)
Сервер
Выделенный сервер
Невыделенный сервер
Абонентом также называют человека, пользователя, 1) как активного участника сети, 2) как конечный пункт доставки информации по сети, 3) как участника правовых отношений.

## Slide 5: Методы коммутации
Коммутация - установление связи между абонентами сети.
Одно из основных отличий современных компьютерных сетей от традиционных (телефонных, радио, телевизионных).
Основные методы:
коммутация каналов (телефонная сеть)
коммутация пакетов (компьютерная сеть)
Пакет (кадр, блок) – «порция» информации, передаваемая в сети.
Заголовок (Header)
Данные (Data)
Пакет (Packet)
Коммутатор – промежуточное устройство (узел сети), которое передает данные другим узлам. Задача коммутатора – передать данные от одного узла до другого.

## Slide 6: Коммутация каналов
Абонент А
Абонент Б
АТС
АТС
АТС
АТС
АТС
АТС
АТС
Коммутация каналов - между абонентами устанавливается непрерывная физическая связь. Промежуточные коммутаторы не задерживают передаваемые данные .
+ монополия абонентов на канал
+ постоянная и известная скорость во время соединения
- отказ любого устройства на линии = обрыв связи
нерациональное использование пропускной способности каналов
задержка перед передачей данных для установления соединения
нехватка каналов
у каждого абонента только одно соединение

## Slide 7: Коммутация пакетов
Хост А
Хост Б
маршрутизатор
Коммутация пакетов – между абонентами не создается постоянное соединение. Данные передаются отдельными частями (пакетами), каждый из которых доставляется независимо от других. Коммутаторы накапливают пакеты и анализируют сеть для выбора оптимального маршрута доставки.
+ высокая общая пропускная способность сети, особенно при передаче «пульсирующего» трафика
+ несколько параллельных сеансов связи у каждого абонента (теоретически – бесконечно много)
+ при отказе отдельного коммутатора можно найти обходной путь, не прерывая связь (динамическое перераспределение трафика)
- скорость передачи не гарантируется, возможны задержки, очереди
- возможные потери данных
Пакет 1
Пакет 2
Пакет 3


## Slide 8: Протокол
Протокол – это набор правил, в соответствии с которыми пакеты передаются по сети.
В протоколах описываются такие вопросы как:
как «нарезать» исходные данные на пакеты
как поместить данные в пакет
как узнать, кому предназначен пакет
как отделить один пакет от другого
как извлечь данные из пакета
как проверить полученные данные на наличие ошибок
как зашифровать/расшифровать данные
как предать данные в виде электрических сигналов
и др.
Протоколы позволяют разным устройствам и разным программам от разных производителей «общаться» друг с другом «на одном языке».
Общепринятые протоколы записываются в виде открытых стандартов.
В сети действует одновременно много протоколов, каждый решает свою задачу. Все множество протоколов, управляющих данной сетью, называется стеком протоколов.

## Slide 9: Классификации компьютерных сетей
В зависимости от того, какие абоненты входят в сеть:
одноранговые сети
сети с выделенным сервером.
По масштабности выделяют:
локальные (ЛВС, LAN, Local Area Network) сети;
региональные (MAN, Metropolitan Area Network) сети;
глобальные (WAN, Wide Area Network или GAN, Global Area Network) сети;
корпоративные сети.
По составу вычислительных средств:
однородные – объединяют однородные вычислительные средства (компьютеры);
неоднородные – объединяют различные вычислительные средства (например: ПК, торговые терминалы, веб-камеры и сетевое хранилище данных).
По способу связи:
проводные;
беспроводные.

## Slide 10: Особенности локальных и глобальных сетей
Высокая скорость передачи информации, большая пропускная способность линий связи.
Высококачественные каналы связи (мало ошибок передачи).
Передача данных гарантирована.
Небольшое и ограниченное количество узлов.
Может быть централизованной.
Возможна низкая скорость передачи.
Низкое качество каналов связи на отдельных участках.
Передача данных не гарантирована.
Сеть рассчитана на неограниченное число абонентов, заранее неизвестное.
Не может быть централизованной.
Локальная сеть
Глобальная сеть
Региональные и корпоративные сети могут иметь признаки и глобальных, и локальных сетей.
Корпоративные сети обычно закрытые, доступ к ним имеют только сотрудники. На первом плане - безопасность сети.

## Slide 11: Internet
Internet = Interconnected networks
Интернет – это глобальная система объединенных компьютерных сетей. Интернет использует принцип маршрутизации пакетов данных и построен на основе стека протоколов TCP/IP.
Сервисы Интернет определяют его структуру с точки зрения пользователя:
  Сервис DNS (система доменных имен)
  Всемирная паутина (WWW, Web), в том числе:
    Веб-сайты
    Веб-форумы
    Социальные сети
    Блоги
  Электронная почта
  Системы мгновенного обмена сообщениями
  Системы файлового обмена
  Телеконференции
  IPTV
  IP-телефония
  Удаленное управление
  и др.

## Slide 12: Характеристики Интернета
Электронный (цифровой)
Глобальный
Децентрализованный
Стандартизованный
Изменчивый
Растущий
Публичный (открытый)
3 июня 2011 года была принята резолюция ООН, признающая доступ в Интернет базовым правом человека. Таким образом, отключение тех или иных регионов от Интернета является нарушением прав человека.
динамичный
Интернет считается достоянием человечества.
Сегодня каждый день в Интернете публикуется больше информации, чем было всего накоплено человечеством к моменту его создания.

## Slide 13: История сети Интернет
Родина Интернета – США.
Первые компьютерные сети связывали центральный компьютер (сервер) и терминалы. Такие сети были централизованными.
Управление перспективных разработок (DARPA) по заданию министерства обороны США приступило к проекту по созданию экспериментальной децентрализованной сети для обмена данными в пакетном режиме
1969 Внедрение первой вневедомственной национальной компьютерной сети ARPANET.
1975 ARPANET переходит из разряда экспериментальной сети в рабочую сеть.
«второе рождение» Интернета - вышел первый стандарт для протоколов TCP/IP. Из ARPANET выделилась MILNET, которая стала относиться к министерству обороны США. Термин Internet стал использоваться для обозначения единой сети: MILNET +ARPANET.
1989 Тим Бернерс-Ли предложил концепцию распределенной информационной системы с целью "объединения знаний человечества", которую он назвал "Всемирной паутиной" (World Wide Web - WWW)
ARPANET прекратила свое существование. Выпущен первый браузер.
1994 Появление первой технологии поиска и индексации веб-страниц WWW-Worm.
...
2010 число устройств в сети превысило число жителей Земли (Интернет вещей)
2012 число пользователей, регулярно использующих Интернет, составило более 2,4 млрд. человек (каждый третий житель Земли)

## Slide 14: Доля населения с доступом в Интернет
Chart: 
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015*
развитые страны | 50.9337 | 53.4527 | 59.0342 | 61.2727 | 62.9044 | 66.5123 | 67.6763 | 73.8361 | 76.8695 | 79.4959 | 82.2481
развивающиеся страны | 7.7515 | 9.4012 | 11.9196 | 14.6352 | 17.4178 | 21.0686 | 24.0504 | 26.9858 | 29.5144 | 32.4115 | 35.2835
мир | 15.8075 | 17.5559 | 20.5757 | 23.1292 | 25.6387 | 29.2167 | 31.8059 | 35.2437 | 37.7895 | 40.5712 | 43.3547

## Slide 15: Частичная карта Интернета (2005г.)
линии – участки сети между узлами;
чем короче линия, тем быстрее связь;
цвет – домен (com, org, ru…)

## Slide 16: Количество сайтов по странам
Источник: internet-map.net

## Slide 17: Мировая карта Интернета

## Slide 18: Информационный взрыв
Chart: годы, н.э.
| 0 | 1750 | 1900 | 1950 | 1975 | 1985 | 1990
 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
Парадокс: Информацию можно найти очень быстро, но нужную и надежную информацию найти очень трудно.
Информационный голод и информационная перегрузка
По оценкам экспертов,суммарный объем сгенерированных данных составил:
2011г. - 1,8 ЗБ
2012г. - 2,8 ЗБ
2015г. - 8 ЗБ (более 1 ТБ на жителя Земли)
2020г. - 40 ЗБ
1 ЗБ = 1 млн. ТБ =
1 000 000 000 000 000 000 Б

## Slide 19: Единицы измерения информации
Приставка | По степеням 10 |  | По степеням 2 | 
кило- | 103Б | кБ | 210Б = 1024 Б | Кбайт
мега- | 106Б | МБ | 220Б ≈ 1,05∙106Б | Мбайт
гига- | 109Б | ГБ | 230Б ≈ 1,07∙109Б | Гбайт
тера- | 1012Б | ТБ | 240Б ≈ 1,10∙1012Б | Тбайт
пета- | 1015Б | ПТ | 250Б ≈ 1,13∙1015Б | Пбайт
экса- | 1018Б | ЭБ | 260Б ≈ 1,15∙1018Б | Эбайт
зетта- | 1021Б | ЗБ | 270Б ≈ 1,18∙1021Б | Збайт
йотта- | 1024Б | ЙБ | 280Б ≈ 1,21∙1024Б | Йбайт
Бит = 0 или 1, минимальная единица информации
Байт = 8 бит, наименьшая единица информации в компьютере

## Slide 20: Контрольные вопросы
Дайте определение компьютерной сети.
Что такое (кто такой) абонент?
Какие бывают виды узлов в сети?
Что такое пакет данных? Из чего он состоит?
Чем отличается коммутация каналов от коммутации пакетов?
Что такое протокол? Зачем он нужен?
Что такое Интернет?
Чем отличается Интернет от Веб (WWW)?
Где и когда появился Интернет?
Где находится «центр управления» Интернетом?
Перечислите основные единицы измерения информации.

## Slide 21: WEB

## Slide 22: Всемирная паутина (WWW)
World Wide Web (WWW, всемирная паутина, веб) – это общемировое хранилище данных, распространяемых через сеть Интернет.
WWW ≠Интернет
Интернет – это глобальная компьютерная сеть (устройства, линии связи, сигналы)
WWW – это распространяемые в этой сети ресурсы, в первую очередь сайты
Большая часть ресурсов WWW - это гипертекст. Гипертекст – это система текстовых документов (страниц), связанных между собой с помощью ссылок.
Гипертексты создаются с помощью языка HTML.
К другим ресурсам WWW относятся: изображения, аудио, видео и другие файлы, приложения (программы), базы данных.
Ресурсы WWW могут быть пассивными и активными. Активные ресурсы взаимодействуют с пользователями: форумы, социальные сети, интернет-магазины, блоги, wiki-проекты, чаты и др. Пассивные ресурсы предназначены для просмотра: текстовые страницы, картинки, документы, файлы.

## Slide 23: Архитектура WWW
Всемирную паутину образуют миллионы веб-серверов сети Интернет, расположенных по всему миру.
Всемирная паутина построена на клиент-серверной технологии. Клиент и сервер – это программы, запущенные на компьютерах, подключенных к Интернет.
Программа-клиент
Программа-сервер
запрос
ответ
файлы, данные

## Slide 24: Веб-сервер
Простейший вариант:
Клиент запрашивает файл, указав имя и путь
Веб-сервер находит соответствующий файл на локальном жёстком диске и отправляет его по сети клиенту. Если файл не найден, отправляется сообщение об ошибке.
Более сложные веб-серверы способны динамически генерировать документы с помощью шаблонов и сценариев (CGI, PHP).
Один из наиболее распространенных серверов на сегодняшний день – бесплатный Apache 2.2.
Веб-сервер – это устройство в сети и установленная на нем программа, которые способны в ответ на запрос клиента предоставить ему нужные данные (файлы, веб-страницы).

## Slide 25: Веб-документы
Статические документы с фиксированным содержанием, которое сохраняется в сервере. Клиент получает только копию файла. (HTML)
Динамические документы не существуют заранее в виде готового файла. Создается веб-сервером каждый раз, когда клиент запрашивает документ. Сервер получает входные данные от клиента с помощью форм. (CGI, PHP).
Активные документы включает программы и активные элементы, обрабатывающиеся на стороне клиента , в браузере. (JavaScript, Flash).

## Slide 26: Веб-клиент
Задачи:
отправка запросов и получение ответов от сервера (в специальном формате);
Интерпретация (расшифровка) полученных ответов и представление в доступном для пользователя виде;
дополнительные функции – история, кэш, cookies, хранение пользовательских настроек, анализ страниц и др.
Веб-клиент (браузер, browser) – программа для отправки запросов серверу и отображения полученных результатов.
Наиболее распространенные браузеры: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

## Slide 27: Cookies
Куки, «плюшки», «печеньки» - небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя.
Браузер всякий раз при попытке открыть страницу соответствующего сайта пересылает этот фрагмент данных веб-серверу в виде HTTP-запроса. Применяется для сохранения данных на стороне пользователя, на практике обычно используется для:
аутентификации пользователя;
хранения персональных предпочтений и настроек пользователя;
отслеживания состояния сессии доступа пользователя;
ведения статистики о пользователях.
Куки удаляются:
В конце сессии (например, когда браузер закрывается), если куки не являются постоянными.
Дата истечения была указана и срок хранения вышел.
Браузер удалил куки по запросу пользователя.

## Slide 28: Кеш
Кеш (кэш, cash) (в общем смысле) – промежуточное хранилище данных, промежуточная память, которая расположена «ближе» к потребителю, чем основное хранилище. Нужна для ускорения доступа при повторных запросах.
Кеш браузера – файлы в специальном формате, в которые временно записываются большие файлы, получаемые из сети (картинки, видео, аудио, реже – веб-страницы).
При повторном обращении к этим файлам, если они еще не устарели, браузер не будет их загружать из сети, а возьмет из кеша.
Кроме того, в кеше файлы «собираются» из фрагментов.
Размер кеша обычно можно изменить в настройках браузера. Кеш рекомендуется периодически очищать.
Кеш не следует путать с автономным режимом работы браузера.

## Slide 29: Плагин (расширение)
Plug-in (расширение, дополнение) – программа, которая встраивается в другую программу (браузер) и расширяет ее функциональность.
Чрезвычайно популярная сегодня концепция, позволяющая пользователю настроить браузер под свои нужды, а разработчику браузера освободить себя от решения «посторонних» проблем.
Примеры:
проверка орфографии
переводчики
блокировка рекламы и нежелательного контента
toolbars – панели инструментов, обычно от какого-то ресурса
безопасность
онлайн-сервисы
специальный поиск
что угодно

## Slide 30: Наиболее распространенные браузеры
 | Доля рынка браузера | В мире | В России
 | Internet Explorer | 13,4% | 8,4%
 | Mozilla Firefox | 14,7% | 14,1%
 | Google Chrome | 55,3% | 45,7%
 | Safari | 9,5% | -
 | Opera | 2,0% | 12,1%
 | Yandex Browser | - | 11,9%
 | Прочие | 5,2%% | 7,7%
По данным StatCounter на февраль 2016г.

## Slide 31: Браузерные войны
Chart: 
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
Mosaic | 0.95 | 0.375 | 0.075 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netscape | 0 | 0.55 | 0.8 | 0.725 | 0.6 | 0.35 | 0.15937 | 0.07255 | 0.035375 | 0.0161 | 0.00265 | 0.00085 | 0.000525 | 0.0006 | 0.00065 | 0.000625 | 0
Internet Explorer | 0 | 0 | 0.0375 | 0.175 | 0.35 | 0.625 | 0.81525 | 0.88512 | 0.93032 | 0.94305 | 0.9325 | 0.89125 | 0.8623 | 0.82357 | 0.76917 | 0.69263 | 0.6001
Mozilla Firefox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.00385 | 0.012725 | 0.02185 | 0.03435 | 0.071925 | 0.093725 | 0.1282 | 0.17215 | 0.20463 | 0.2424
Safari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072333 | 0.01355 | 0.0209 | 0.0273 | 0.037525 | 0.0367 | 0.0478
Opera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001325 | 0.002925 | 0.007775 | 0.00655 | 0.0059 | 0.006075 | 0.006525 | 0.00635 | 0.0197 | 0.0205 | 0.0233
Chrome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 | 0.0286 | 0.0753
Other | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.02355 | 0.03555 | 0.0138 | 0.01245 | 0.017367 | 0.01635 | 0.016025 | 0.011275 | 0.012175 | 0.0176 | 0.0176

## Slide 32: Браузерные войны
Chart: 
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

## Slide 33: HTTP
HyperText Transfer Protocol – язык запросов, на котором «разговаривают» клиент и сервер. Это протокол, т.е. набор правил в виде стандарта (1992г.)
Позволяет:
сообщить, какой веб-документ запросил пользователь (имя и путь файла)
передать файл в виде текста
сообщить информацию о файле (размер, дата изменения, тип)
сообщить информацию о клиенте и сервере (название, версия)
передать данные от клиента серверу
сообщить о типе ошибки, если передача файла не удалась
Недостатки:
отсутствие навигации (отображения структуры сайтов)
отсутствие поддержки распределенности (возможности хранения и передачи файлов с нескольких серверов)

## Slide 34: Коды состояния
Сообщают о результатах запроса. Записываются в виде трех цифр.
1xx Informational – информационный
100 Continue («продолжить»); 102 Processing («идёт обработка»)
2xx Success – успех
200 OK («хорошо»); 202 Accepted («принято»); 206 Partial Content («частичное содержимое»)
3xx Redirection – перенаправление
301 Moved Permanently («перемещено постоянно»); 302 Moved Temporarily («перемещено временно»); 305 Use Proxy («использовать прокси»)
4xx Client Error – ошибка клиента
400 Bad Request («неверный запрос»); 403 Forbidden («запрещено»); 404 Not Found («не найдено»); 405 Method Not Allowed («метод не поддерживается»)
5xx Server Error – ошибка сервера
500 Internal Server Error («внутренняя ошибка сервера»); 503 Service Unavailable («сервис недоступен»); 504 Gateway Timeout («шлюз не отвечает»)

## Slide 35: HTTPS
HyperText Transfer Protocol Secure – «безопасный» HTTP. Расширение HTTP для обеспечения защищенного канала связи. Поддерживается всеми популярными браузерами
Позволяет:
Зашифровывать передаваемые данные
Проверять подлинность сервера
Аутентифицировать клиента
Для этого используются сертификаты. Обычно выдаются (подписываются) специальными центрами сертификации (платно), но свои сертификаты может генерировать любой (самоподписанный сертификат).
Используется для:
Доступа к личным данным и сервисам (почта, личные кабинеты, интернет-банкинг), особенно при передаче паролей
Доступа пользователей к закрытым ресурсам
Передачи секретных данных

## Slide 36: Поисковые системы
Основные составляющие:
Поисковый робот (crawler, паук)
Индексатор
Поисковик
Поисковая система ищет не в Интернете (это было бы слишком долго), а в своем внутреннем индексе с описанием веб-страниц (от краткого до полных копий).
Наиболее известные в России:
Яндекс
Google
Bing
Yahoo!
AltaVista
Mail.ru
Рамблер
Апорт
Нигма.рф
Спутник (бета)

## Slide 37: Релевантность
Релевантность – соответствие ресурса составленному запросу. Влияет на попадание ресурса в результат запроса и ранжирование результата. Механизм расчета релевантности постоянно усложняется.
Учитывается:
название и заголовки
ключевые слова, метатеги
непосредственно контент
ссылки, ведущие на ресурс (популярность и окружение)
предыдущие результаты поиска данного пользователя
популярность в запросах других пользователей
географическое положение
дополнительные параметры запроса, применение расширенного поиска
особенности языка (морфология, синонимы, перевод на другие языки, транслитерация, опечатки)
искусственные ограничения (законодательство, реклама)

## Slide 38: Проблемы поисковых систем
Избыточность – результатом запроса становятся миллионы страниц, в том числе слабо связанные с запросом
«Пузырь фильтров» - результаты поиска зависят от предыдущих запросов, в результате пользователь замыкается в собственном информационном пространстве
Предвзятость – методы поиска неидеальны, существуют способы влияния на результаты запросов по коммерческим, политическим мотивам. Некоторые результаты закрываются для отдельных стран и регионов по местным законам
Поисковые бомбы – получение абсурдного или провокационного результата поиска. Может быть вызвано ошибкой поиска или преднамеренной «подгонки» релевантности страницы.

## Slide 39: Контрольные вопросы
Что такое WWW?
Какие бывают виды веб-документов?
В чем заключается задача веб-сервера?
Какие задачи решает веб-клиент?
Что такое cookies?
Зачем нужен кеш браузера?
Перечислите наиболее популярные в России и в мире веб-клиенты.
Что такое HTTP?
Что означают коды состояния 200, 404, 502?
Чем отличается HTTP от HTTPS?

## Slide 40: Адресация в компьютерных сетях

## Slide 41: Способы адресации
Сегодня одновременно используется 3 системы адресации:
MAC-адресация
IP-адресация (IPv4 и IPv6)
Система доменных имен (DNS)
Адрес должен быть:
уникальным (не может быть 2 хостов с одинаковым адресом)
универсальным (для любых устройств в сети)
структурированным (иерархическим)
удобным (как для людей, так и для машин)
Также применяются:
номера портов
URL

## Slide 42: Протокол IP
Задача - обеспечить глобальную связь между всеми устройствами.
Протокол содержит:
Формат IP-адреса
Описание структуры IP-пакета
IP-адрес используется для маршрутизации, т.е. по IP должно быть понятно, где (в какой сети) находится узел, куда отправлять пакет.
Поэтому IP адрес должен содержать две (как минимум) части:
Адрес сети (NetID)
Адрес хоста (HostID)
IP-адрес может быть динамическим, т.е. один адрес назначается разным устройствам, но не одновременно.

## Slide 43: Адрес IPv4
Состоит из 4 чисел от 0 до 255, записываемых через точку:
101.56.45.78 75.45.34.78 10.0.127.1
Способы представления:
двоичный 10010001 11011101 01010101 10010100
десятичный 145.219.85.148
шестнадцатеричный (hex) 0x91dd5594
Неверные IP-адреса:
111.56.045.78, 221.34.7.8.20, 75.45.301.14
Стандарт протокола RFC 791 (1981г.).
Максимальное число адресов 232 = 4 млрд. В реальности это число меньше, из-за зарезервированных диапазонов.
Каждое число = 1 байт, т.е. IP-адрес имеет длину 4 байта (32 бита).

## Slide 44: Иерархическая структура IPv4
15.7.161.4
NetID
HostID
Сначала записывается адрес сети, потом – адрес хоста. Но граница между ними может проходить в любом месте адреса.
15.7.0.0
0.0.161.4
10.1.0.15
NetID
HostID
10.0.0.0
0.1.0.15
192.168.1.1
NetID
HostID
192.168.1.0
0.0.0.1
Чаще всего, граница проходит между байтами:
Но может быть и посередине любого байта:
15.7.161.4
00001111 00000111 10010001 00000100
NetID
HostID
15.7.128.0
0.0.33.4
NetID + HostID = IP
Адреса в формате HostID/NetID запрещено назначать конкретным хостам.

## Slide 45: Классовая система
Класс |  | Первые биты IP-адреса | Наименьший NetID | Наибольший NetID | Макс. число сетей | Макс. число узлов в сети
A | Большие сети | 0 | 0.0.0.0 | 127.0.0.0 | 27 – 2 = 126 | 224 – 2 = 16,8 млн.
B | Средние сети | 10 | 128.0.0.0 | 191.255.0.0 | 214 – 2 = 16,4 тыс. | 216 – 2 = 65,5 тыс.
C | Малые сети | 110 | 192.0.0.0 | 223.255.255.0 | 221 – 2 = 3,1млн. | 28 – 2 = 254
D | Групповые адреса | 1110 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | 15 * 224 = 251,6 млн. | –
E | Резерв | 11110 | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 | 7 * 224 = 117,4 млн. | –
NetID и HostID определяется в зависимости от класса сети.
Сегодня устарела, но используется для уже созданных сетей.
Недостаток – избыточность. Например, одна сеть A «занимает» 16,8 млн. адресов, хотя хостов в ней может быть «всего лишь» 100 тыс.

## Slide 46: Маска сети
Маска определяет биты, относящиеся к NetID.
Можно записать количество битов через дробь после адреса:
IP-адрес | 192 | 0 | 2 | 34
 | 11000000 | 00000000 | 00000010 | 00100010
Маска | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11100000
 | 255 | 255 | 255 | 224
NetID | 11000000 | 00000000 | 00000010 | 00100000
 | 192 | 0 | 2 | 32
HostID | 00000000 | 00000000 | 00000000 | 00000010
 | 0 | 0 | 0 | 2
192.0.2.34/27
Но чаще используется запись, аналогичная самому IP-адресу.
Каждому классу соответствует маска сети по умолчанию:
255.0.0.0 255.255.0.0 255.255.255.0

## Slide 47: Основные схемы отправки пакетов
unicast
индивидуальная рассылка
(эй, ты!)
anycast
(ну хоть кто-нибудь!)
broadcast
широковещательная рассылка
(всем! всем! всем!)
multicast
групповая рассылка
(эй, вы!)
Снижение трафика за счет групповой рассылки:

## Slide 48: Специальные адреса
Специальный адрес | NetID | HostID | Пример
Адрес сети | Заданный | Все нули | 75.10.0.0/16
Прямой широковещательный адрес (всем хостам в указанной сети) | Заданный | Все биты = 1 | 75.10.255.255/16
Ограниченный широковещательный адрес (всем хостам в текущей сети) | Все биты = 1 | Все биты = 1 | 255.255.255.255
Новый хост на этой сети | Все 0 | Все 0 | 0.0.0.0/8
Заданный хост на этой сети | Все 0 | Заданный | 0.0.121.5/8
Локальный адрес (localhost) | 127 | Любой | 127.0.0.1/8
Конференц-связь | 224.0.1 | Любой | 224.0.1.16/24
Локальные сети | 10.x.x.x | Любой | 10.0.51.1/8
 | 172.16.x.x-172.31.x.x | Любой | 172.18.0.15/16
 | 192.168.x.x | Любой | 192.168.101.1/24

## Slide 49: Типы IP-адресов
Статический IP-адрес назначается пользователем в настройках устройства, либо единоразово назначается автоматически при подключении устройства к сети и не может быть присвоен другому устройству.
Динамический IP-адрес назначается автоматически при подключении устройства к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени.
(Для получения IP-адреса чаще всего используют протокол DHCP).
Частный IP-адрес (внутрисетевой, «серый») используется внутри локальной сети. Назначение таких адресов никто не контролирует, в глобальном масштабе они могут быть неуникальны.
Для выхода в глобальную сеть хосты с частными IP-адресами могут использовать:
прокси-сервер;
маршрутизатор, поддерживающий NAT (Network Address Translation).

## Slide 50: IP-адресация версии 6
Адресное пространство:
IPv6 состоит из 16 байт (128 бит). Максимальное число адресов составляет 2128 = 3,4*1038 или около 5*1028 на каждого жителя Земли. Но как и в IPv4 не все возможные адреса можно использовать.
Способ представления:
Предпочтительная форма (шестнадцатеричная система счисления с двоеточием)
FEDC:BA98:7654:3210:FEDC:BA98:7654:3210.
Сжатая форма – запись длительной последовательности "0" путем введения двойного двоеточия. Двойное двоеточие допускается использовать только в одном месте адреса.
1080:0000:0000:0000:0008:0800:200C:417A => 1080::8:800:200C:417A
1::F56::8:801:20D => ???
Смешанная форма – шесть старших чисел (96 бит) записываются в сжатой форме, а младшие числа (32 бита) представляются в виде, принятом в IPv4.
0:0:0:0:0:0:D:1:44:3 => ::D:1:0.68.0.3
Стандарт протокола RFC 2460 (1996г.).

## Slide 51: Типы IPv6-адресов
Индивидуальный адрес (один узел) имеет иерархическую структуру:
110
регистрация
поставщик
абонент
подсеть
узел
::/128 | «этот хост этой сети», аналог 0.0.0.0
::1/128 | loopback, аналог 127.0.0.1
::ffff:xx.xx.xx.xx/96 | адрес IPv4, отображенный на IPv6
fe80:: - febf::/10 | link-local (Адрес местной линии)
fec0:: - feff::/10 | site-local (Местный адрес сайта, устарел)
fc00::/7 | Unique Local Unicast (вместо site-local)
Префикс – начало адреса, определяющее тип пакета. Длина префикса записывается после адреса через / (как маска в IPv4).
Специальные адреса:

## Slide 52: MAC-адрес
I/G
U/G
OUI (идентификатор)
OUA (сетевой адрес)
UAA (46 бит)
1 бит
1 бит
22 бита
24 бита
Каждое сетевое устройство имеет MAC-адрес, назначаемый производителем («вшитый»).
Содержит 6 байт (48 бит), записывается в 16-ричном виде:
00-1D-60-74-8B-E8
Строго уникален, но не позволяет найти хост в глобальной сети, зато указывает на производителя. Используется в пределах локальной сети.
OUA (Organizationally Unique Address) – уникальный адрес карты для данного производителя.
OUI (Organizationally Unique Identifier) – идентификатор производителя. Назначается организацией IEEE.
I/G (Individual/Group) указывает на тип адреса (0 - индивидуальный, 1 - групповой).
U/L (Universal/Local) - определяет, как был присвоен адрес. Обычно = 0. 1 означает, что адрес задан администратором локальной сети («перепрошит» или назначен через драйвер).

## Slide 53: Управление MAC-адресом в Windows
>getmac
Физический адрес Имя транспорта
=================== ==========================================================
00-1D-60-74-8B-E8 \Device\Tcpip_{FDDB29EF-C5A1-4CDC-A665-C8D9BD639DA8}
08-00-27-00-48-68 \Device\Tcpip_{429B1394-0396-4FEB-A6C8-D5D5E5223F56}
Через командную строку - getmac
Назначить MAC-адрес можно через диспетчер устройств, в свойствах сетевой карты – вкладка «Дополнительно», свойство «Сетевой адрес».

## Slide 55: Система доме́нных имен (DNS)
Domain Name System позволяет вместо числовых IP-адресов использовать более понятные человеку символьные имена.
sagmu.ru
yandex.ru
semenychev.ru
46.20.71.169
globmedia.ru
www.uprava.net
80.249.164.74
moodle.sagmu.ru
46.20.71.172
ns.sagmu.ru
isu.smim.ru
80.249.164.74
...
213.180.193.11
93.158.134.11
213.180.204.11
ya.ru
87.250.250.3
www.yandex.ru
yandx.ru
...
...
Одному доменному имени может соответствовать несколько IP-адресов, и наоборот. DNS не следует путать с URL.

## Slide 56: Иерархия доменных имен
.
com
org
ru
ua
uk
wikipedia
ru
en
de
sagmu
moodle
1 уровень
2 уровень
3 уровень
mail
edu
www
0 уровень (корень)
smim
www
ns
Полностью определенное доменное имя (FQDN, Fully Qualified Domain Name) – завершается нуль-меткой корня (пустой домен):
dom.sagmu.ru. www.google.com. myhost.org.
Частично определенное доменное имя:
dom dom.sagmu sagmu.ru google.com
Домен (domain – область) – ветвь иерархии, со всеми подчиненными поддоменами.

## Slide 57: Домены верхнего уровня
Классификация |  | Метка | Описание
Родовые – тип хоста по его роду деятельности, обычно из 3 букв. | Неспонси-руемые | com | коммерческие организации
 |  | net | центры поддержки сетей
 |  | org | некоммерческие организации
 |  | info | информационные сайты
 | Спонсируемые | int | международные организации
 |  | eco | связанные с экологией
 |  | post | почтовые организации
 | Ограниченного пользования | gov | правительственные учреждения
 |  | edu | образовательные учреждения
Зарезервированные |  | example | для примеров в документации и тестирования
 |  | test | 
 |  | invalid | 
 |  | localhost | =127.0.0.1
Национальные – определяют размещение хоста, обычно из 2 букв. |  | ru, рф | Россия
 |  | su | СССР
 |  | ua, укр | Украина
 |  | kz | Казахстан
 |  | de | Германия
 |  | uk, gb | Великобритания

## Slide 58: Правила записи доменных имен
В доменных именах разрешено использовать только 26 символов латинского алфавита (без различения заглавных и строчных букв), арабские цифры 0-9 и дефис.
Максимальный уровень доменного имени - 127. Максимальная длина метки каждого уровня – 63 символа.
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.ru – «последний домен рунета».
Все прочие символы кодируются на основе Punicode.

## Slide 59: DNS-сервер
Преобразование DNS-имен в IP-адреса и обратно осуществляется DNS-серверами. Соответствия хранятся в хост файле. Каждый DNS-сервер отвечает за определенную зону доменных имен.
Узел А
DNS-сервер 1
Пример распознавания имени:
А → 1: test.example.com?
1 → 2: test.example.com? за .com отвечает сервер 3
2 → 1: см. сервер 3
1 → 3: test.example.com ? за example.com отвечает сервер 4
3 → 4: test.example.com ? 200.31.6.17 test.example.com
4 → 3: 200.31.6.17
3 → 1: 200.31.6.17
1 → А: 200.31.6.17
DNS-сервер 2
DNS-сервер 3
DNS-сервер 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

## Slide 60: Прокси-сервер
Интернет/LAN
Интернет
Proxy
Клиент
Прокси задается в настройках конкретной программы (например, браузера) или маршрутизатора. Существуют каталоги открытых прокси-серверов (бесплатных и платных).
Цели:
доступ из локальной сети в Интернет
защита локальной сети от внешнего доступа
увеличение скорости за счет кэширования и сжатия данных
анонимный доступ
обход ограничений доступа
Недостатки:
для локальной сети может стать «бутылочным горлышком»
замедление на слабых или загруженных серверах
неполная анонимность
если прокси-сервер широко известный, с него может быть запрещен доступ
запрет некоторых служб

## Slide 61: Контрольные вопросы
Какие способы адресации используются в Интернет?
Как задается адрес IPv4?
Из каких двух частей состоит IPv4?
Что такое маска адреса?
Как задается адрес IPv6?
Что такое MAC-адрес?
Для чего нужна DNS?
Может ли одному домену соответствовать несколько IP-адресов? А одному IP-адресу несколько доменов?
Зачем нужен прокси-сервер?

## Slide 62: Адресация (Продолжение)

## Slide 63: nslookup
>nslookup google.com
Server: ns2.smr.aist.net.ru
Address: 62.106.124.111
Non-authoritative answer :
Name: google.com
Addresses: 2a00:1450:4010:c04::64
173.194.47.198
173.194.47.199
173.194.47.200
173.194.47.201
173.194.47.206
173.194.47.192
173.194.47.193
173.194.47.194
173.194.47.195
173.194.47.196
173.194.47.197
>nslookup sagmu.ru ns.sagmu.ru
Server: UnKnown
Address: 46.20.71.169
Name: sagmu.ru
Address: 46.20.71.169
nslookup sagmu.ru
Server: ns2.smr.aist.net.ru
Address: 62.106.124.111
Non-authoritative answer:
Name: sagmu.ru
Address: 46.20.71.169
Системная утилита для dns-запросов.
Server – адрес DNS-сервера, который ответил на запрос
Non-authoritative answer – значит, сервер ответил на запрос, но не он выдал имя

## Slide 64: Файл hosts
Ручная настройка DNS выполняется с помощью редактирования системного файла hosts.
В Windows он находится в %SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts, %SystemRoot% - папка Windows, обычно на диске C
Структура записи в файле:
адрес доменное имя #комментарий
127.0.0.1 localhost #IPv4
::1 localhost #IPv6
При распознавании dns-имени система в первую очередь обращается к файлу hosts, и лишь потом запрашивает dns-сервер. Исключение – работа через прокси (в этом случае распознавание имен осуществляется proxy-сервером).
Файл hosts обычно редактируются в следующих целях:
ускорение работы и снижение нагрузки на сервер;
перенаправление запросов к локальным ресурсам в обход глобального соединения;
фильтрация нежелательных ресурсов;
злонамеренные цели.

## Slide 65: Инкапсуляция пакетов
Инкапсуляция - это формирование пакета (кадра) сверху вниз по схеме от отправителя к получателю.
На передающей станции поток данных разбивается на транспортабельные единицы (пакеты), они нумеруются и один за другим отправляются.
Сеть
Данные (сообщение)
Часть 1
Заголовок1
IP-данные
IP-заголовок
Данные кадра
Заголовок
Часть 2
Заголовок2
Хост А
Приложение
Часть 3
Заголовок3
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 66: Декапсуляция пакетов
Декапсуляция - это разбор кадра от отправителя.
На приемнике нужно:
собрать все блоки, пришедшие к одной и той же прикладной программе;
проверить их на ошибки;
те, которые свободны от ошибок, доставить к программе в виде целого потока данных или поштучно;
если необходимо, блоки с ошибками запросить повторно.
Сеть
Данные (сообщение)
Часть 1
Заголовок1
IP-данные
IP-заголовок
Данные кадра
Заголовок
Часть 2
Заголовок2
Хост B
Приложение
Часть 3
Заголовок3
0
0
0
0
1
1
1

## Slide 67: Протоколы UDP и TCP
Эти протоколы отвечают за первоначальную «нарезку» данных на пакеты, их передачу от программы до программы и обратную «сборку» данных из пакетов.
TCP – надежный протокол доставки пакетов. Он проверяет доступен ли получатель, все ли пакеты доставлены, говорит, в каком порядке они идут. На это тратится трафик и время. Каждые пакет упаковывается в «толстый» заголовок.
UDP – быстрый протокол доставки пакетов (дейтаграмм). Ничего не проверяет, просто отправляет пакеты с «легким» заголовком. Это быстрее и проще, но если часть пакетов потеряется или поменяется местами и об этом даже никто не узнает.
Если все-таки требуется контролировать, что передает UDP, это придется делать программе, которая его использует.

## Slide 68: Сессия (сеанс связи) TCP
Привет!
Привет.
У меня для тебя пара пакетов. Готов принять?
Давай, поехали.
Первый пошел.
Пакет 1
Получил?
Да, давай следующий.
(продолжение на следующем слайде)
Клиент
Сервер
Клиент подключается к серверу

## Slide 69: Сессия TCP (продолжение)
Получил?
Нет, что-то не идет.
Сейчас еще раз отправлю.
Пакет 2
Получил?
Да, теперь пришло. Еще пакеты есть?
Нет, это все. Пока.
Пока.
Клиент
Сервер
Пакет 2
Второй пошел.
Клиент A отключается от сервера

## Slide 70: UDP
A
Пакет 1
Пакет 2
Пакет 3
Пакет 4
Пакет 5
Пакет 6

Пакет 4
B

## Slide 71: Сравнение UDP и TCP
UDP | TCP
Отправка отдельных пакетов без постоянного соединения | Отправка потока данных с установлением виртуального сеанса связи
Ненадежный (возможны потери, ошибки и дублирование) | Надежный (контролирует полную доставку всех данных потока)
Неупорядоченность (пакеты могут быть получены не в том порядке, в каком они были отправлены) | Упорядоченность (поступившие пакеты упорядочиваются перед передачей приложению)
Легковесность (небольшой служебный трафик) | Тяжеловесность (дополнительный трафик для установления соединения и контроля доставки пакетов)
Быстрая доставка данных | Ожидание доставки всех отправленных данных приводит к задержкам
Может создавать широковещательную рассылку | Широковещательная рассылка невозможна

## Slide 72: Где применяется UDP
Интернет-телефония VoIP
Интернет-телевидение IPTV
трансляция аудио и видео онлайн (стримы и др.)
онлайн-игры
другие системы реального времени
служебная информация и управление сетями, в том числе DNS (узнать IP по доменному имени), DHCP (выдача IP-адреса)

## Slide 73: Порт
Порт – это уникальный номер от 0 до 65535, назначаемый каждому приложению для приема/передачи данных.
Каждый порт может быть занят только одной программой, т.е. если одна программа займет порт 1234, то всем другим программам система запретит его использовать, пока первая программа его не освободит.
Порты TCP и UDP существуют отдельно и независимо, т.е. может быть одновременно TCP 1234 и UDP 1234.
У сервера и клиента могут быть разные номера портов (и чаще всего так и бывает).
Порт – это просто номер, он не имеет физической формы.
Порт можно записать вместе с IP-адресом или DNS через двоеточие:
127.0.0.1:8080 192.169.1.10:51076 example.org:42240
Адрес позволяет найти компьютер в сети и передать ему пакет данных. Но как узнать, какой программе (приложению) он предназначен?

## Slide 74: Типы портов
0 – зарезервирован (указывается как порт отправителя, если обратной передачи данных не предусмотрено);
1.. 1023 – закрепленные порты - общеизвестные службы (электронная почта, HTTP и др.), их должны знать все компьютеры для комфортной работы пользователя в сети;
1024.. 49 151 – регистриуемые порты - зарегистрированные в организации IANA службы для частных программ (Skype, ICQ);
49 152.. 65 535 – динамические порты, могут использоваться любыми программами для любых целей. Чаще всего выбирается случайно.
В Windows перечень портов для общеизвестных и зарегистрированных служб хранится в файле
%SystemRoot%\system32\drivers\etc\services
%SystemRoot% - папка Windows, обычно на диске C
Например, сайты на серверах всегда доступны либо через порт 80, либо через порт 8080 (HTTP).

## Slide 75: URL
Uniform Resource Locator — единообразный локатор (определитель местонахождения) ресурса. Это основной способ определения расположения ресурсов в WWW.
<схема>://<логин>:<пароль>@<хост>:<порт>/<путь>?<параметры>#<якорь>
схема обращения к ресурсу (обычно это протокол – http, https, ftp, mailto, file)
хост полное имя хоста в системе DNS или IP-адрес в десятичной форме
путь уточняющая информация о месте нахождения ресурса (зависит от протокола, обычно путь к файлу на сервере)
параметры строка запроса с передаваемыми на сервер параметрами (разделитель - знак &)
?параметр_1=значение_1&параметр_2=значение_2&параметр3=значение_3
якорь позволяет ссылаться на некоторую часть (раздел) открываемого документа (в HTML задается тэгом <a name=“имя_якоря”>)
http://ru.example.org/mypage.htm#article2 http://en.example.org:80/Special:Search?search=train&go=Go
ftp://myname:mypass@myhost.com:21/etc/motd
file://vms.myhost.edu/disk$user/my/notes/note123.txt

## Slide 76: Кодирование URL
В URL разрешено использовать лишь ограниченный набор ASCII-символов: латинские буквы, цифры и некоторые знаки препинания.
Недопустимые символы представляются в виде «percent‐encoding»: знак % и шестнадцатеричный код (2 hex-символа = 1 байт).
Например:
пробел → %20
! → %21
% → %25
* → %26
Символы нелатинского алфавита представляются в кодировке Юникод (UTF-8). Но в ней символы кодируются 2 байтами (4 hex-цифры):
М → %D0%9C
и → %D0%B8
к → %D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/Микрокредит
→
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82

## Slide 77: Ping
Ping – это стандартная утилита (системная программа) проверки наличия соединения между узлами.
Ping позволяет проверить наличие связи между двумя узлами и скорость работы по сети, но ничего не знает о работоспособности сайта, почты и т.п.
Она генерирует серию коротких эхо-запросов и обрабатывает статистику по поступившим эхо-ответам:
число успешно доставленных пакетов
среднее время доставки пакета
узнать ip-адрес по имени домена
Ping может использоваться злоумышленниками для сетевых атак, поэтому некоторые известные узлы блокируют ее.

## Slide 78: Пример работы утилиты Ping
>ping sagmu.ru -n 10 -l 64
Обмен пакетами с sagmu.ru [46.20.71.172] с 64 байтами данных:
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=9мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=2мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=5мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=2мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=2мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=29мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=2мс TTL=60
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=2мс TTL=60
Ответ от 46.20.71.172: число байт=64 время=3мс TTL=60
Статистика Ping для 46.20.71.172:
Пакетов: отправлено = 10, получено = 9, потеряно = 1
(10% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 2мсек, Максимальное = 29 мсек, Среднее = 6 мсек

## Slide 79: Пример работы утилиты Ping
>ping microsoft.com
Обмен пакетами с microsoft.com [134.170.185.46] с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 134.170.185.46:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потерь)
Узел microsoft.com закрыт для эхо-запросов.

## Slide 80: Контрольные вопросы
Что записано в файл hosts?
Что позволяет узнать утилита nslookup?
Что происходит при деинкапсуляции пакетов?
Для чего используются порты?
Что такое TCP и UDP?
Когда применяется UDP?
Чем отличается DNS от URL?
Из каких частей состоит URL?
Что такое Ping?

## Slide 81: Электронная почта

## Slide 82: Схема обмена электронной почтой
клиент-оправитель
клиент-получатель
Сервер MSA
Сервер MTA
Сервер MX
Сервер MDA
Участники обмена (агенты):
Клиенты:
Mail User Agent
Серверы:
Mail Submission Agent
Mail Transfer Agent
Mail eXchanger
Mail Delivery Agent
Протоколы:
отправки писем:
SMTP, ESMTP
получения писем:
POP3
IMAP
промежуточный (узнать адрес сервера):
DNS
SMTP
POP3/IMAP
SMTP,
DNS

## Slide 83: Почтовые протоколы
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) — простой протокол передачи текстовых сообщений. Предназначен для передачи исходящей почты. Сообщает от кого, кому и что нужно передать. Предназначен только для передачи текста.
Extended SMTP (ESMTP) – обеспечивает дополнительные возможности: авторизация, передача любых файлов и др. Любые файлы перекодируются в текст в формате MIME.
Post Office Protocol Version 3 (POP3) поддерживает простые требования «загрузи-и-удали» для доступа к почтовым ящикам. Включает 3 шага: 1) авторизация 2) загрузка файлов на компьютер клиента 3) удаление файлов с сервера.
Internet Message Access Protocol — протокол доступа к электронной почте с расширенными возможностями:
просмотр писем без их загрузки (заголовок, дата, размер)
выборочная загрузка писем
отметки «прочитано», «важное» и др. (настраиваемые пользователем)
сортировка писем по папкам
удаление писем в «корзину»

## Slide 84: Почтовый агент пользователя
Основные функции почтового агента пользователя:
создание и оформление письма
  исходящий адрес, адреса отправки копий
  тема письма
  проверка орфографии
  расширенное форматирование (HTML)
  вложенные файлы
получение письма
создание ответного сообщения
пересылка полученного письма одному или нескольким адресатам
работа с почтовым ящиком
  сортировка писем по папкам
  фильтрация спама
  правила обработки писем
Наиболее известные почтовые клиенты для Windows:
The Bat!, MS Outlook, MS Outlook Express (устарел), Windows Mail, Mozilla Thunderbird, Opera Mail
Большое распространение имеют web-клиенты, отображаемые через браузер. В этом случае почтовый клиент работает на стороне сервера и автоматически преобразует письма в web-страницы.

## Slide 85: Рекомендации по составлению электронных писем для деловой переписки
Обязательно указывайте тему письма!
Представьтесь. В поле «от кого» или в настройках почтового ящика можно указать свое имя, которое получатель увидит вместо почтового адреса или вместе с ним. Желательно указывать реальные ФИО.
Невежливо отправлять письма без текста.
Текст письма должен начинаться с приветствия и заканчиваться подписью. Если вы знакомы с собеседником, в приветствии обратитесь к нему по имени и отчеству. После подписи можно указать должность, организацию и как с вами связаться.
Здравствуйте, Иван Сергеевич!
…
--
С уважением,
Корнеева Ирина Владимировна,
начальник отдела кадров ООО «Ирис»
тел.: (846) 111-11-11, 8-999-123-45-67
email: KorneevaIV@ooo_iris.ru

## Slide 86: Рекомендации по составлению электронных писем для деловой переписки
Сразу обозначьте цель письма, если вы незнакомы с собеседником – поясните, кто вы.
Пишу в ответ на ваше предложение…
Хочу сообщить Вам об ошибке на вашем сайте…
Я много лет являюсь клиентом вашей компании…
Если вы прикрепляете к письму файлы, напишите об этом в тексте письма.
Высылаю Вам образец и шаблон заполнения договора.
Если вы ожидаете от собеседника каких-то действий, напишите об этом.
Пришлите заполненный договор в формате DOC и скан-копию листа с вашей подписью.
Приходите на наше собрание 21 апреля в 12.00 по адресу: …
Нежелательно прикреплять к письму большие файлы (более 10 Мб), особенно, если вы не уверены, что у получателя быстрый Интернет. Если нужно отправить такой большой файл:
  заархивируйте его в zip-архив (открывается на большинстве современных компьютеров), если информация важная – с паролем
  выложите архив на бесплатный файлообменник или файловое хранилище (Яндекс.Диск, Google Drive, RGhost и др.)
  вставьте в письмо ссылку на файл и пароль к архиву, если он нужен
Избегайте грамматических ошибок и опечаток. Не используйте жаргон. Смайлики допустимы только в личной переписке!

## Slide 87: FTP

## Slide 88: Протокол FTP
Протокол передачи файлов (File Transfer Protocol) – стандартный механизм для копирования файла от одного хоста на другой через TCP-соединение.
FTP – один из старейших прикладных протоколов, появившийся задолго до WWW и HTTP, в 1971г. Первые клиентские FTP-приложения работали через командную строку.
Отличия от HTTP:
позволяет работать с файлами на удаленном хосте так, как если бы они находились на компьютере пользователя
позволяет видеть файловую структуру (перечень файлов и папок)
предназначен для передачи любых типов файлов
предназначен для двунаправленной передачи (клиент ↔ сервер)
требует авторизации (кроме публичных серверов)
устанавливает одновременно два соединения с сервером: одно для передачи самих файлов, другое – для передачи управляющей информации. Поэтому клиенту не нужно ждать, когда загрузится файл, чтобы перейти в другую папку и т.п.

## Slide 89: Поиск по FTP
Обычные поисковые системы используют индексацию страниц и могут найти файл на FTP-сервере только тогда, когда на него есть прямая ссылка с web-страницы.
Файловый поисковик ищет файлы напрямую на известных ему FTP-серверах.
FileSearch.ru (не развивается после 2011)
МАМОНТ (mmnt.ru)
FreewareWeb.com
Примеры публичных (анонимных) FTP-серверов:
ftp://mirror.yandex.ru
ftp://ftp.galaktika.ru

## Slide 90: FTP клиент FileZilla

## Slide 91: Технологии доступа к сети Интернет

## Slide 92: Скорость доступа
Измеряется в бит/с = 8 * байт/с.
Пример: 30 Мбит/с = 3,75 МБ / с.
Зависит от:
способа подключения
  типа провода/беспроводного соединения
  технологии доступа
  оборудования для подключения (модем, сетевая карта, роутер)
загруженности сети (число подключений со стороны клиента, со стороны сервера)
наличия помех
ограничений провайдера
сжатия данных
направления передачи данных (скорость приема ≠ скорость передачи)

## Slide 93: Основные технологии доступа
Описание | Название |  | Макс. скорость
Проводной доступ |  |  | 
Коммутируемый доступ через модем | Dial-Up |  | 56Кбит/с
Высокоскоростное модемное соединение | xDSL |  | 1,4 Мбит/с
Широкополосный доступ по выделенной линии | Ethernet | FastEthernet | 100 Мбит/с
 |  | GigabitEthernet | 1 Гбит/с
 |  | 10G Ethernet | 10 Гбит/с
Доступ по телевизионному кабелю | DOCSIS |  | 38-152 Мбит/с
Беспроводной доступ |  |  | 
Беспроводная сеть | Wi-Fi™ |  | 54-300 Мбит/с
Мобильный доступ | GPRS, EDGE (2.5 G) |  | 115-384 Кбит/с
 | 3G |  | 144-2048 Кбит/с
 | 4G |  | 100-1000 Мбит/с
Широкополосный мобильный доступ | WiMAX |  | 75Мбит/с
Спутниковое подключение | DVB, VSAT |  | 4-8 Мбит/с

## Slide 94: Витая пара
Для присоединения витой пары используются разъемы (коннекторы) типа 8P8C (RJ-45).
Может быть экранированной и неэкранированной.
В настоящее время наиболее распространенный тип кабеля для локальных сетей.
Полоса пропускания 250-1000МГц, расстояние передачи до 100м, скорость от 10Мбит/с до 40ГБит/с.

## Slide 95: Коаксиальный кабель
Телевизионный кабель, в компьютерных сетях сегодня почти не используется.
Высокая защищенность благодаря экранированию. Широкая полоса пропускания до 1ГГц.
Монтаж кабеля значительно труднее и дороже (в 1,5-2 раза, чем витой пары). Скорости до 10МБ/сек, расстояние передачи – 100-500м.

## Slide 96: Оптоволоконный кабель
Передается не электрический сигнал, а световой импульс.
Сильная помехозащищенность и взломоустойчивость.
Высокая стоимость и трудность прокладки. Требуются специальное оборудование для преобразования электрического сигнала в световой и обратно. Малейшие ошибки в его установке или повреждение кабеля сильно искажают или полностью нарушают передачу.
Широкая полоса пропускания (до 1000ГГц), высокая скорость (до терабит в сек.) и расстояние передачи (тысячи км).
Виды: одномодовый, многомодовый.

## Slide 97: Беспроводное соединение
Название | Преимущества и недостатки
Wi-Fi | Используется для раздачи проводного доступа. Небольшой радиус действия. Большое влияние других сетей и устройств. Очень высокая распространенность, присутствует в большинстве современных устройств
WiMAX | Позволяет передавать данные на бо́льшее расстояние на стабильно высокой скорости. Не очень распространен.
Bluetooth | Предназначен для прямого соединения устройств на малом расстоянии. Скорость невысокая или средняя (до 24Мбит/с)
Инфракрасный порт | Не зависит от электромагнитных помех, но сильно влияет пыль и погодные условия. Малый радиус действия, низкие скорости. Сегодня почти не используется
Оптическая линия связи (FSO) | Использует лазерный сигнал. Используется в случаях, когда прокладка кабеля технически затруднена, при сильных электромагнитных помехах, или когда их нельзя создавать (аэропорт). Очень дорогой